## Slide 1
محاضرة مقرر صيانة الاجهزة التعليمية
دبلوم مهنى- تكنولوجيا التعليم
اعداد
د/ عبير على دياب
مدرس المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم
تاريخ المحاضرة الثلاثاء
5-4-2020

## Slide 2: ملاحظات هامة عند التعامل مع جهاز عرض الشرائح التعليمية :
1- يجب أن يقفل مفتاح الجهاز بعد الانتهاء من استخدامه ، ويفصل السلك . 2- يجب أن يحفظ الجهاز في مكان بعيد عن الحرارة والرطوبة . 3- يجب حفظ الشرائح والأفلام الثابتة من الغبار ضمن علب خاصة . 4- يجب أن يغطى الجهاز حتى لا يتراكم عليه الغبار . 5- يجب عدم لمس عدسة الاسقاط باليد حتى لا تترك أثر عليها ، بل تمسح بقطعة من القماش الناعم وتزال الاتربة بفرشاة ذات منفاخ . .

## Slide 3: ملاحظات هامة عند التعامل مع جهاز عرض الشرائح التعليمية :
6- عند تعرض مصباح الاضاءة للتلف أثناء العرض يوقف العرض فوراً ويغير المصباح بمصباح أخر ، وهي عملية بسيطة ، وذلك برفع غطاء الجهاز وإخراج المصباح التالف ووضع المصباح الأخر مكانه ، مستخدمين في ذلك قطعة من القماش الناعم حتى لا تترك أثر بصمات على المصباح . 7- في حالة العرض يجب أن يوضع الجهاز في وضع مناسب حتى تظهر الصورة واضحة على الشاشة ويتمكن جميع الطلاب من مشاهدة ما يعرض على الشاشة بوضوح . 8- يجب أن توضع الشاشة في وضع مناسب تمكن التلاميذ من المشاهدة . 9- لا تسرع في العرض أو التنقل من شريحة لأخرى حتى تتأكد من استيعاب التلاميذ للشريحة السابقة . 10- في حالة حدوث خلل في الجهاز لا تعرف مصدره أو إصلاحه ، عليك بالمختصين ليقوموا باللازم نحو صيانة الجهاز واعادته للعمل

## Slide 4: استخدامات الجهاز
1ـ يستخدم جهاز عرض الشرائح الشفافة في عرض شرائح لصور فوتوغرافية أو شرائح من أوراق الإسيتيت الشفافة ومساحة الشريحة 5سم×5سم وتحمل الشريحة محتوى علمي في تخصص ما .
2ـ يستخدم في التعلم الفردي ، ومع المجموعات الصغيرة ، وكذلك مع المجموعات الكبيرة .
3ـ يمكن عرض المحتوى العلمي الموجود على الشريحة مع عمل التزامن بين الصورة وصوت من جهاز تسجيل مصاحب لجهاز عرض الشرائح الشفافة ، وتوجد بعض الأجهزة مزودة بجهاز كاسيت .

## Slide 5: مميزات الجهاز
1ـ سهل التشغيل .
2ـ سهل الحمل لأن الجهاز يتميز بصغر الحجم مع وجود يد لحمل الجهاز مما يسهل نقله من فصل لآخر .
3ـ لا يحتاج الجهاز إلى إظلام تام لمكان العرض .
4ـ سهولة تعديل الشرائح في قرص الشرائح عندما يريد المعلم تغيير تتابع عرض الموضوع .
5ـ إمكانية التحكم في زمن عرض الشريحة الشفافة ، وفي مكان إسقاط السورة .
6ـ إعداد الشريحة رخيص الثمن .

## Slide 6: عيوب الجهاز
1ـ لا يعرض إلا نوع واحد من الشرائح مساحتها 5سم×5سم .
2ـ بعض الأجهزة لا يوجد بها مراوح تبريد ، فيؤدي ذلك إلى إيقاف الجهاز كل فترة مما يعطل عملية العرض .
3ـ تعرض الشريحة الشفافة للكسر داخل الجهاز .
4ـ بعض الأجهزة لا توجد بها وحدة عرض شرائح كبيرة (36شريحة فقط) مما يعتبر معوقاً لعملية العرض .
5ـ يوضع الجهاز خلف التلميذ مما يعوق متابعة المعلم لسلوك تلاميذه

## Slide 7: الأعطال التي تطرأ على الجهاز أثناء التشغيل
1ـ توقف مروحة التبريد .
2ـ كسر الشريحة الشفافة داخل الجهاز .
3ـ حرق المصباح الكهربائي ، وعند استبدال المصباح لابد من التأكد من أن له نفس الفولت .

## Slide 8
Thank you