## Slide 1
محاضرة مقرر صيانة الاجهزة التعليمية
دبلوم مهنى- تكنولوجيا التعليم
اعداد
د/ عبير على دياب
مدرس المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم
تاريخ المحاضرة الثلاثاء – جزء (1)
22-3 -2020

## Slide 2
التعريف بالجهاز
يعتبر هذا الجهاز من اكثر وسائل الاتصال التعليمية انتشارا في المدارس وخاصة الصفوف الدراسية بالدول المتقدمة حتى اصبح من مستلزماتها الأساسية ، فأتيح للمعلم فرصة كبيرة للإبداع و الابتكار في تقديم الأفكار الجديدة أثناء التدريس ، و تنوع أساليب عرض المادة العلمية بطريقة شيقة و جذابة ، وتساعد على تسهيل توصيل المعلومات إلى أذهان التلاميذ ، فأصبح منافسا للسبورة الطباشيرية

## Slide 3: مسميات جهاز العرض
1- جهاز العرض فوق الرأس
2- جهاز عرض الشفافيات وذلك نسبة للوسيلة التى يعرضها الجهاز. 3- جهاز العرض العلوي أو الإسقاط العلوي ، لأن عرض المادة العلمية يكون أعلى من مستوى نظر التلاميذ . 4- السبورة الضوئية ، لأنه يقوم بدور مشابه للسبورة الطباشيرية إلا أنها مضاءة . 5- جهاز العرض الأمامي ، لأن الصورة تظهر على الشاشة أمام التلاميذ

## Slide 4: مكونات الجهاز
يتكون الجهاز من الداخل كالآتي : 1- مصباح قوي للإضاءة وهو الجزء الرئيسي في الجهاز الذي يقوم بإرسال الضوء إلى الشفافية . 2- يقع تحت المصباح مباشرة عاكس يعكس الضوء الساقط إليها إلى أعلى وهي بذلك تزيد من كثافة الضوء المتجهة إلى الشفافية . 3- فوق المصباح نجد هناك عدسة مجمعة تجمع الضوء وترسله إلى عدسة فريزل . 4- عدسة فريزنل نسبة إلى مخترعها وهي عدسة مجمعة ومركزة للضوء . 5- لوح من الزجاج الشفاف لوضع الشفافية المعدة عليه أو الورق الشفاف للكتابة عليه . 6- عدسة التكثيف أو الإسقاط وتقوم بمهمة تكبير الصورة وإسقاطها على المرآة العاكسة . 7- المرآة العاكسة وهي على وضع مائل والتي تقوم بعكس الصورة على شاشة العرض وهي مرآة متحركة. 8- مروحة للتبريد للتخفيف من حدة الحرارة المنبعثة من مصباح الإضاءة . 9- - مفتاح خاص لتوضيح الصورة برفع الرأس إلى أعلى أو إلى اسفل 10-مفتاح تبديل اللمبات . 11- مفتاح التشغيل .

## Slide 5: مكونات جهاز العرض الرأسي الجزء الداخلي
1- مصباح قوي للإضاءة وهو الجزء الرئيسي في الجهاز الذي يقوم بإرسال الضوء إلى الشفافية . 2- تقع تحت المصباح مباشرة مرآة مقعرة تعكس الضوء الساقط إليها إلى أعلى وهي بذلك تزيد من كثافة الضوء المتجهة إلى الشفافية . 3- فوق المصباح نجد هناك عدسة مجمعة تجمع الضوء وترسله إلى عدسة فريزل . 4- مروحة للتبريد للتخفيف من شدة الحرارة المنبعثة من المصباح .

## Slide 6: مكونات جهاز العرض الرأسي الجزء الداخلي
الجزء الأوسط : 1- عدسة فريزل نسبة إلى مخترعها وهي عدسة مجمعة ومركزة للضوء . 2- الغطاء المعد لحمل الشفافية التي تستخدم في الكتابة . 3- اللوح الشفاف لوضع الشفافيات المعدة عليه والذي يمر فوقه الورق الشفاف . الجزء العلوي : 1- عدسة التكثيف التي تقوم بمهمة تكبير الصورة . 2- المرآة العاكسة وهي على وضع مائل والتي تقوم بعكس الصورة على شاشة العرض .

## Slide 9: أهم مميزات جهاز العرض العلوي
1- جهاز العرض فوق الرأس من أجهزة العرض الضوئية التي لا تحتاج إلى إظلام كامل لمكان العرض. 2- متوفر و بسيط في مكوناته و سهل الاستعمال و قابل للتنقل . 3- المواجهة بين المعلم و تلاميذه مطلب تربوي ، وهذا الجهاز يجعل المعلم مواجها لهم فيستطيع ملاحظة استجاباتهم و توجيههم و تنظيم المعلومات و عرضها خطوة بخطوة . 4- مساحة سطح الجهاز كبيرة بحيث تسمح للمعلم كتابة المعلومات على الشفافية بالأقلام الملونة ، فتظهر مباشرة على الشاشة ملونة . 5- إنَّ ما يراه المعلم على الشفافية الواقعة على الجهاز يراه التلاميذ على الشاشة مكبرا ، الأمر الذي يسهل عملية الاتصال التعليمية . 6- سهولة إنتاج الشفافيات بأنواعها المختلفة إلى حد ما . 7- سهولة الصيانة .

## Slide 10: تشغيل جهاز عرض الشفافيات
1 - ضع الجهاز على منضدة أمام الطلاب . 2 - ضع السلكفي النقطة الكهربائية و افتحها . 3- أدر المرآة لتصبح مائلة بزاوية 45ْ . ON . 4 - أضيء الجهاز بوضعه على 5- املأ الشاشة بضوء الجهاز بالبؤرة . 6 - ضع الشفافة على المنصة ثم وضحها بالبؤرة 7 - حرك الجهاز للأمامو الخلف للتصغير و التكبير OFF 8 - بعد الانتهاء ، أطفئ الجهاز بوضعه على

## Slide 11: العيوب
· صعوبة الحمل والنقل.
· قصر فترة التشغيل.
· كثرة الصيانة

## Slide 12
Thank you